|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Nissan X-Trail | 2007-2015 | 75 кг | 750 кг / 2000 кг | 4 ( 120 кг / 2200 кг ) | FA 0220-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.705 |  |
| 9 | Болт М8х25 | 1 |
| 10 | Болт М12х40 | 4 |
| 11 | Гайка М8 | 1 |
| 12 | Гайка М12 | 6 |
| 13 | Гайка М25 | 1 |
| 14 | Шайба гроверная 8 | 1 |
| 15 | Шайба гроверная 12 | 8 |
| 16 | Шайба гроверная 25 | 1 |
| 17 | Шайба 8 | 1 |
| 18 | Шайба 12 | 8 |

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.220 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 301.220 Кронштейн | 1 |
| 4 | 301.220-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | 745.632 Гнездо розетки | 1 |
| 8 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять задний бампер, усилитель и опустить глушитель.

- Продеть кронштейны 3 и 4 в отверстия в раме автомобиля. Закрепить гайками м12. К штатным резьбовым отверстиям в раме а/м штатными болтами 8x25.  (Рис. 1)

- В бампере а/м сделать вырез под гнездо рамы ТСУ , размером 9,5х8,5 см. (Рис. 2)

- Установить раму 1, закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3 и 4. ( Рис.3)

- Затянуть крепеж.

- Закрепить бампер.

- Закрепить гнездо розетки к раме ТСУ болтом М8х25.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8. (Рис.4)

- Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 13. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется использовать усиленный кронштейн  305.417-01 БИЗОН

рис.1        рис.2

рис.3        рис.4