|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / верт. на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Isuzu Mu-X | 2022- | 120 кг | 750 кг / 3500 кг | 4 ( 160 кг / 350 кг / 2600 кг ) | FA 0330-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.721 |  |
| 9 | Болт М12х40 (1.25) | 6 |
| 10 | Болт М12х40 | 4 |
| 11 | Болт М10х40 (1.25) | 4 |
| 12 | Гайка М12 | 2 |
| 13 | Гайка М27 | 1 |
| 14 | Шайба гроверная 12 | 10 |
| 15 | Шайба гроверная 10 | 4 |
| 16 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 17 | Шайба 12 | 12 |
| 18 | Шайба 10 увеличенная | 4 |
| 19 | Винт М6 | 1 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.330 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 301.330 Кронштейн | 1 |
| 4 | 301.330-01 Кронштейн | 1 |
| 5 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 6 | 747.027 Палец | 1 |
| 7 | Шплинт DIN 11024 | 1 |
| 8 | Подрозетник | 1 |

- УСТАНОВКА

- Снять штатный буксирный крюк и открутить болт крепления проводки (позже зажать пластину крепления проводки кронштейном 3) , снять запасное колесо.

- Закрепить кронштейны (3) и (4) к раме автомобиля на места крепления буксирных крюков, используя болты М12х40 (1.25) и М10х40 (1.25).

- Установить раму (1),  закрепить ее болтами М12х40 и  к кронштейнам (3) и (4).

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  (2) в раму (1), зафиксировав его пальцем (6) и шплинтом (7).

- Установить сцепной шар (5) в отверстие кронштейна (2) и закрепить его гайкой М27. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм. Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля.

Дата установки:

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.