|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Mitsubishi Endeavor | 2002-2011 | 80 кг | 570 кг / 1600 кг | 4 ( 120 кг / 2700 кг ) | FA 0998-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.687 |  |
| 7 | Болт М10х1.25x30 | 7 |
| 8 | Болт М10x35 | 4 |
| 9 | Болт М12x40 | 4 |
| 10 | Гайка М10 | 4 |
| 11 | Гайка М12 | 4 |
| 12 | Гайка М25 | 1 |
| 13 | Шайба гроверная 10 | 11 |
| 14 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 15 | Шайба увеличенная 10 | 15 |
| 16 | Шайба 12 | 6 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.958 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.376-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | Opt.749(79),80,81,82 | 4 |
| 4 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 5 | 747.027 Палец | 1 |
| 6 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Снять глушитель с резиновых опор.

- Установить кронштейны 3 ,  закрепить их болтами к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м.

- Установить на кронштейны 3 раму ТСУ 1 , закрепить ее болтами

- Закрепить глушитель.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 5 и шплинтом 6.

- Установить сцепной шар 4 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 12. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,            М12 – 85 Нм